ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

на строительство многоквартирного жилого дома

по адресу: Калининградская область, город Калининград, улица Батальная

20 ноября 2014 года								г. Калининград

Информация о застройщике:

| 1 | Наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Юрконсалтинг» |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Юрконсалтинг» |
|  | Юридический адрес | 236016, г. Калининград, ул. Университетская, 2Г |
|  | Почтовый адрес | 236016, г. Калининград, ул. Университетская, 2Г |
|  | Режим работы | Ежедневно с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. Обеденный перерыв: с 13ч. 00 мин. до 14ч. 00 мин. Выходные дни: суббота, воскресенье |
| 2 | Государственная регистрация | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 39 № 001005608 от 28.02.2007 г. выдано МРИ ФНС № 9 по г. Калининграду, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серии 39 № 001105155 от 28.02.2007 г. выдано МРИ ФНС № 9 по г. Калининграду, ОГРН 1073906005018, ИНН 3906169185 Директор – Григорьева Лилия Владимировна |
| 3 | Учредители застройщика | Бакалинский Александр– 50 % Григорьева Алла Владимировна – 50 % |
| 4 | О проекте строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие Застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию настоящей проектной декларации | Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Батальной, 5 в г. Калининграде |
| 5 | О виде лицензируемой деятельности, номере лицензии, сроке ее действия, об органе, выдавшем эту лицензию | Застройщик не осуществляет лицензируемых видов деятельности |
| 6 | Размер кредиторской задолженности | По состоянию на 30.09.2014 года = 1 898 тысячам рублей |
|  | Размер дебиторской задолженности | По состоянию на 30.09.2014 года = 23 815 тысячам рублей |
|  | Финансовый результат текущего года | По состоянию на 30.09.2014 года = 5 066 тысячам рублей |

Информация о проекте строительства

| 1 | Цель проекта | Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Батальной в г. Калининграде |
| --- | --- | --- |
|  | Этапы и сроки реализации | Начало строительных работ: 05 ноября 2014 года, Окончание строительных работ: 30 октября 2015 года |
|  | Результаты экспертизы проектной документации | Положительное заключение негосударственной экспертизы № 4-1-1-0094-14 объект капитального строительства «Многоквартирный жилой дом по ул. Батальной в городе Калининграде» от 07.10.2014 года, выданное ООО «Негосударственная экспертиза» (свидетельство об аккредитации № РОСС RU.0001.610018), в соответствии с которым все разделы проектной документации на объект капитального строительства «Многоквартирный жилой дом по ул. Батальной в г. Калининграде» соответствуют требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий. |
| 2 | Разрешение на строительство | Разрешение на строительство № RU39315000-266/2014 от 30.10.2014 года многоквартирного жилого дома по адресу: Калининградская область, город Калининград, улица Батальная выдано администрацией ГО «Город Калининград» (площадь земельного участка – 1150 кв.м., количество этажей – 10 этажей, строительный объем – 7 289,49 куб. м, общая площадь здания – 1 644,43 кв. м.) |
| 3 | Права Застройщика на земельный участок, о собственнике земельного участка, о кадастровом номере и площади земельного участка, предоставленного для строительства многоквартирного жилого дома | Земельный участок с КН 39:15:150820:15 площадью 0,1150 га по ул. Батальная в г. Калининграде принадлежит Застройщику на праве аренды на основании договора аренды земельного участка № б/н от 31.03.2014 года, заключенного с собственником земельного участка - Григорьевой Аллой Владимировной. Земельный участок предоставлен в аренду под строительство многоквартирного дома. |
|  | Границы участка | Закреплен в натуре, что подтверждается планом границ земельного участка под кадастровым номером 39:15:150820:15 |
|  | Элементы благоустройства | Благоустройством территории предусматривает устройство хозяйственной площадки, детской площадки, площадки для отдыха взрослых. На территории жилого дома предусмотрены автостоянки согласно проекту. Внутриплощадочное покрытие тротуаров, дорожек и площадок – плиточное, покрытие дороги – бетонная плитка, покрытие тротуаров и хозяйственных площадок – из бетонной тротуарной плитки. Края проездов обрамляются бетонным бортовым камнем, тротуаров – бетонным поребриком. Для создания благоприятного микроклимата и обеспечения технологической гигиены на свободной от застройки территории высаживаются деревья и кустарники. |
| 4 | Местоположение многоквартирного жилого дома | Земельный участок, на котором находится строящийся многоквартирный жилой дом, расположен в зоне ОЖ – зоне общественно-жилого назначения и в зоне Н-3.1 – зоне санитарной охраны источников водоснабжения III пояса. Земельный участок ограничен: с севера – территорией жилого дома по ул. Судостроительной, с востока – территорией жилого дома по ул. Батальной, 9 и существующей ТП, с запада – территорией жилого дома по ул. Батальной, 5, с юга – улицей Батальная. |
|  | Описание проекта строительства многоквартирного жилого дома | Объект капитального строительства представляет собой десятиэтажное односекционное жилое здание без подвала и без чердака. На первом этаже расположены нежилые помещения общественного назначения, второй- десятый этажи предназначены для размещения квартир. На типовых этажах расположено по 4 однокомнатных квартиры, на девятом и десятом этажах размещены квартиры в двух уровнях. Здание имеет одну лестничную клетку и грузопассажирский лифт, соединяющий между собой 1-9 этажи. Площадь здания -1644,43 кв.м., Общая площадь жилых помещений (с учетом лоджий, балконов) – 1292,21 кв.м., Общая площадь нежилых помещений 1–го этажа – 114,54 кв.м. Общее количество квартир - 32 шт., в том числе: - однокомнатных – 29; - двухкомнатных – 2; - трехкомнатных – 1. Проектом в здании предусмотрена телефонизация, устройство сети кабельного телевидения, доступ к сети Интернет. |
| 5 | Количество в составе многоквартирного жилого дома самостоятельных частей (квартир, гаражей и иных объектов недвижимости), а также описание технических характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией | Количество квартир – 32 Количество нежилых помещений общественного назначения на 1-ом этаже - 2 Технические характеристики в соответствии с проектной документацией: Стены наружные и внутренние первого этажа до отметки +0,500 – из керамического полнотелого кирпича. Стены наружные и внутренние первого этажа выше отметки +0,500 – из силикатного полнотелого кирпича. Перегородки внутриквартирные – из камня крупноформатного керамического на цементно-песчаном растворе. Перекрытия – из сборных железобетонных многопустотных плит типа ПК с участками из монолитного железобетона. Внутренняя отделка – в помещениях квартир предусмотрена штукатурка поверхности стен, потолки - заделка швов, устройство стяжки под полы по слою утеплителя. В нежилых помещениях первого этажа предусмотрена штукатурка поверхности стен, потолки - заделка швов, бетонные полы. Крыша – плоская, рулонная с внутренним водостоком. Окна – из металлопластика со стеклопакетом. Двери наружные (за исключением межкомнатных) – металлические. Система водоснабжения - источником водоснабжения является ранее запроектированный водопровод к жилому дому № 5 по ул. Батальная. Горячее водоснабжение квартир предусматривается от газовых котлов, установленных в помещениях кухонь, нежилых помещений первого этажа – от газовых котлов, размещенных в теплогенераторной. Система теплоснабжения и отопления: источником теплоснабжения квартир и нежилых помещений первого этажа служат настенные газовые двухконтурные котлы с закрытой камерой сгорания. Системы отопления в квартирах запроектированы двухтрубные, горизонтальные, с разводкой трубопроводов к приборам в конструкции пола. В качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные радиаторы. Система вентиляции – предусмотрена в квартирах приточно-вытяжная с естественным побуждением, вытяжка осуществляется через внутристенные каналы. Вентиляция нежилых помещений первого этажа–приточно-вытяжная с естественным побуждением. Система электроснабжения – электроснабжение жилого дома предусмотрено от трансформаторной подстанции ТП-412 ОАО «Янтарьэнерго». На границе земельного участка застройки предусматривается установка распределительного щита РЩ-нового с двумя секциями шин 0,4 кВ, которые подключаются от разных трансформаторов ТП-412 по двум питающим взаиморезервируемым кабелям. Система газоснабжения – источником газоснабжения является газопровод низкого давления, проложенный по ул. Батальной в г. Калининграде. В каждой кухне дома подключаются настенные газовые котлы с закрытой камерой сгорания, устанавливается бытовой счетчик газа. |
| 6 | Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном жилом дома, не входящих в состав общего имущества | нежилые помещения общественного назначения, расположенные на 1-ом этаже |
| 7 | О составе общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства после получения разрешения на ввод многоквартирного жилого дома в эксплуатацию | В общей долевой собственности участников долевого строительства будут находится помещения в жилом доме, не являющиеся частями жилых и нежилых помещений и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в жилом доме оборудование, а также крыши, ограждающие, несущие и не несущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства жилого дома, объекты, расположенные на указанном земельном участке. Доля каждого собственника в общем имуществе будет определяется пропорционально общей площади помещений, приобретаемых в собственность. |
| 8 | О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, об органе, уполномоченном в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод многоквартирного жилого дома в эксплуатацию | До 30 декабря 2015 года Администрация городского округа «Город Калининград» Калининградской области |
| 9 | О возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства | Повышение цен на строительные материалы, на подрядные и субподрядные работы |
|  | О планируемой стоимости строительства многоквартирного жилого дома | 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей |
| 10 | О перечне организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные работы и другие работы (подрядчиков) | Подрядчик - ООО «СК «Балт-Софит» |
| 11 | О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору | Залог права аренды на земельный участок, предоставленный под строительство многоквартирного дома по ул. Батальной в городе Калининграде, и строящийся на этом земельном участке многоквартирный дом. Страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче объектов долевого строительства (жилых помещений) участникам долевого строительства по договорам в порядке, установленном статьей 15.2 Федерального закона от 30.12.2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». |
| 12 | Об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, за исключением привлечения денежных средств на основании договоров | Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства многоквартирного жилого дома, за исключением привлечения денежных средств на основании договоров участия в долевом строительстве, отсутствуют. |

Директор

ООО «Юрконсалтинг»						______________ Григорьева Л.В.